Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(samochód małolitrażowy)

- samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, 
- rodzaj nadwozia: 5-drzwiowe (hatchback), 5-osobowe,
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm, 
- długość pojazdu nie mniejsza niż 3500 mm, 
- wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm, 
- szerokość pojazdu /liczona bez lusterek zewnętrznych/ nie mniejsza niż 1500 mm, 
- pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 5 osób,
- kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy,
- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
- system zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS,
- autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser),
- wspomaganie układu kierowniczego,
- silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 950 cm3    
- moc silnika nie mniej niż 60 KM,

- średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 6,5 l / 100 km,
- skrzynia biegów manualna 5 lub 6 stopniowa, 
- klimatyzacja,
- fabrycznie zamontowane radio z odtwarzaczem,  
- gwarancja na perforację nadwozia minimum 8 lat,

- zderzaki w kolorze nadwozia,

- komplet dywaników podłogowych (gumowe),

- centralny zamek,

Odbiór samochodów najpóźniej do dnia 20.12.2017r.