Załącznik do pisma z dnia 22 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

I. Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego małolitrażowego

| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |
| --- | --- |
| 2. | Rodzaj nadwozia: zamknięte - 4 (sedan) lub 5-drzwiowe (hatchback), 4 lub 5-osobowe |
| 3. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm |
| 4. | Długość pojazdu nie mniejsza niż 3500 mm |
| 5. | Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm |
| 6. | Szerokość pojazdu/liczona bez lusterek zewnętrznych/ nie mniejsza niż 1500 mm |
| 7. | Pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 4 lub 5 osób |
| 8. | Kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy |
| 9. | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| 10. | System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS |
| 11. | Autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 13. | Silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 950 cm3 |
| 14. | Moc silnika nie mniej niż 60 KM |
| 15. | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 6,5 l/100 km |
| 16. | Skrzynia biegów manualna 5 lub 6 stopniowa |
| 17. | Klimatyzacja |
| 18. | Fabrycznie zamontowane radio z odtwarzaczem |
| 19. | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 8 lat |
| 20. | Gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu trwająca minimum 24 miesiące ALBO gwarancja mechaniczna z limitem przebiegu minimum 100 000 km trwająca minimum 36 miesięcy |
| 21. | Wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych nie większa niż 130 g oraz emisja zanieczyszczeń zgodna z dyrektywą CEE EURO 5 lub EURO 6 |
| 22. | Wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych albo ich sumy), zmierzone wg procedury ustalonej do celów badań homologacyjnych - wyrażone łącznie - spełniające co najmniej normę EURO 5 lub EURO 6 |
| 23. | Wielkość zużycia energii pojazdu dla cyklu mieszanego, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych nie większa niż 2,08 MJ/km |
| 24. | Komplet 4 opon zimowych (zamontowane przy odbiorze samochodu) i 4 opon letnich |
| 25 | Komplet 4 dywaników samochodowych (gumowych) |

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

POTWIERDZENIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU

Marka samochodu - ...........................................

Model samochodu - ...........................................

Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego małolitrażowego

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK / NIE |
| 2. | Rodzaj nadwozia: zamknięte - 4 (sedan) lub 5-drzwiowe (hatchback), 4 lub 5-osobowe** |  |
| 3. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm** |  |
| 4. | Długość pojazdu nie mniejsza niż 3500 mm** |  |
| 5. | Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm** |  |
| 6. | Szerokość pojazdu/liczona bez lusterek zewnętrznych/ nie mniejsza niż 1500 mm** |  |
| 7. | Pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 4 lub 5 osób** |  |
| 8. | Kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy** |  |
| 9. | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK / NIE |
| 10. | System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS | TAK / NIE |
| 11. | Autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) ** |  |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK / NIE |
| 13. | Silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 950 cm3** |  |
| 14. | Moc silnika nie mniej niż 60 KM** |  |
| 15. | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 6,5 l/100 km** |  |
| 16. | Skrzynia biegów manualna 5 lub 6 stopniowa** |  |
| 17. | Klimatyzacja | TAK / NIE |
| 18. | Fabrycznie zamontowane radio z odtwarzaczem | TAK / NIE |
| 19. | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 8 lat** |  |
| 20. | Gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące** | ALBO gwarancja mechaniczna z limitem przebiegu minimum 100 000 km trwająca minimum 36 miesięcy** | .............. (ilość miesięcy) | .................. (limit przebiegu w km) .................. (ilość miesięcy) |
| 21. | Wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych nie większa niż 130 g oraz emisja zanieczyszczeń zgodna z dyrektywą CEE EURO 5 lub EURO 6** |  |
| 22. | Wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych albo ich sumy), zmierzone wg procedury ustalonej do celów badań homologacyjnych - wyrażone łącznie - spełniające co najmniej normę EURO 5 lub EURO 6 ** |  |
| 23. | Wielkość zużycia energii pojazdu dla cyklu mieszanego, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych nie większa niż 2,08 MJ/km ** |  |
| 24. | Komplet 4 opon zimowych (zamontowane przy odbiorze samochodu) i 4 opon letnich | TAK / NIE |
| 25. | Komplet 4 gumowych dywaników samochodowych | TAK / NIE |

** uzupełnić parametrami oferowanego modelu

*Wykonawca składający ofertę oferujący RÓŻNE modele samochodów lub wersje wyposażenia załącznik nr 1 do formularza ofertowego sporządzi ODDZIELNIE odpowiednio dla oferowanych samochodów.

UWAGA!

Tabela obowiązkowo do wypełnienia. W oznaczonych wierszach obowiązkowo należy zaznaczyć "TAK" albo "NIE". Niedołączenie ww. załącznika do Formularza ofertowego lub niezaznaczenie "TAK" albo "NIE" przy każdej pozycji będzie traktowane jako niespełnianie wymagań SIWZ, skutkujące odrzuceniem oferty.

.............................................., dnia

………………………....………………………………..

Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy