Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

nr 0700-OP.2300.405.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(klasa małolitrażowy)

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych małolitrażowych dla OR KRUS w Krakowie w ilości 2 szt.

Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu osobowego małolitrażowego:

- samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, 
- rodzaj nadwozia: zamknięte – 4 (sedan) lub 5-drzwiowe (hatchback), 5-osobowe,
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2300 mm, 
- długość pojazdu nie mniejsza niż 3650 mm, 
- wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1400 mm, 
- szerokość pojazdu /liczona bez lusterek zewnętrznych/ nie mniejsza niż 1500 mm, 
- pojemność bagażnika nie mniejsza niż 225 l przy przewozie 5 osób,
- kolor nadwozia według standardowej palety kolorów w ofercie Dostawcy,
- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
- system zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu ABS,
- autoalarm lub elektroniczna blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser),
- wspomaganie układu kierowniczego,
- silnik benzynowy (o zapłonie iskrowym) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 900 cm3

i nie większej niż 1250 cm3   
- moc silnika nie mniej niż 65 KM,

- średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym max. 5,5 l / 100 km,

- emisja dwutlenku węgla nie większa niż 130 g / km oraz emisja zanieczyszczeń zgodna

z dyrektywą CEE EURO 6,
- skrzynia biegów manualna 5 lub 6 stopniowa, 
- klimatyzacja,
- fabrycznie zamontowane radio,  
- gwarancja producenta na perforację nadwozia minimum 8 lat,

- zderzaki w kolorze nadwozia,

- centralny zamek,

Odbiór samochodów najpóźniej do dnia 21.12.2018r.