Znak sprawy: 0800-OP.261.6.2019

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro

Przedmiot zamówienia pn.:

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”

Zatwierdzam:

Podpisy Komisji:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..					              ………………………………………………

……………………………………..							    data, podpis

……………………………………..

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie

(oznaczenie  sprawy: 0800-OP.261.6.2019)

- Zamawiający: 	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie,

20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12

NIP: 5260013054,, REGON: 012513262, strona internetowa: www.krus.gov.pl

tel. +48 /81/759 34 10, fax.: +48/81/746 22 38, godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).

Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy w/w ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1145 ).

Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami);

- pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zmianami);

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:

# W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryteriów oceny, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zmawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

# Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

# Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

# Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

# publicznego.

# Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

# Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

# Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych
 i na sali obsługi interesantów siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników 
Majdanka 12, 20-325 Lublin w oparciu o system (chłodząco-grzewczy) typu VRF (Variable Refrigerant Flow) 
wraz z instalacjami automatyki oraz elektryczną, odprowadzenia skroplin i niezbędnymi robotami budowlanymi (związanymi z wykonaniem tych instalacji) w tym między innymi z konstrukcją wsporczą 
dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

1.  45.33.12.21-1  -  Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza;

2.  45.33.23.00-6  -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

3.  45.31.11.00-1  -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

4.  45.23.14.00-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;

5.  45.31.00.00-3  -  Roboty instalacyjne elektryczne;

6.  45.31.10.00-0  -  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

7.  45.31.51.00-9  -  Instalacyjne roboty elektrotechniczne;

8.  45.31.56.00-4  -  Instalacje niskiego napięcia.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Zamówienie należy wykonać w terminach: nie później niż do 23 grudnia 2019 r.

  - Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na czas wykonania przedmiotu zamówienia. Prowadzenie prac odbywać się będzie przy funkcjonującym obiekcie KRUS.

- Jako datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmuje, datę dokonania odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jako Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji i serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, posiada ważny certyfikat
dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L

92  z 03.04.2008, str. 3), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 
ze zmianami);

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty 
i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście  tysięcy złotych).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty 
i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

- warunek udziału w zakresie doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 3 roboty budowlane, każda polegająca m.in. 
na montażu   systemów klimatyzacji typu VRF (Variable Refrigerant Flow) i o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 200 000 zł. (słownie: dwieście  tysięcy złotych)  każda;

- warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

b.1)  co najmniej czterema  osobami, posiadającymi certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2221), które będą wykonywały czynności w zakresie instalacji urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;

b.2) co najmniej jedną osobą,  posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2221 ze zmianami), która będzie wykonywała czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;

b.3) co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat producenta urządzeń (autoryzowany serwis), zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

b.4) co najmniej czterema  osobami, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

UWAGA!!!

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień, pod warunkiem spełnienia, przez osobę łączącą te funkcje, wszystkich warunków wymaganych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty

i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia.

- Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

- Dokumenty składane wraz z ofertą:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik 
do SIWZ).

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;

- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę) albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu, Zamawiający żąda:

  - certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez jednostkę certyfikującą - zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zmianami) oryginał lub kopia potwierdzona 
„za zgodność z oryginałem”;

  - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000 zł.   oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”,

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz ten winien zawierać 
w swojej treści co najmniej:

    - cztery osoby, posiadające certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2221 ze zmianami), które będą wykonywały czynności w zakresie instalacji urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;

    - jedną osobę, posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2221 ze zmianami), która będzie wykonywała czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych 
lub klimatyzacyjnych;

    - jedną osobę, posiadającą certyfikat producenta urządzeń (autoryzowany serwis), zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

    - cztery  osoby, posiadające świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, o napięciu nie wyższym 
niż 1 kV;

oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień. (Wykaz usług należy złożyć w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

W wykazie należy zamieścić informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień osoby/osób, wymaganych do wykonania zamówienia, a także informacje dot. zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

- Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż, odpowiednio 6 miesięcy i 3 miesiące, przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenia i dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione 
w pkt 6.1 ppkt 1) SIWZ, pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ i pkt 6.3 SIWZ,

- oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 
ppkt 2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie (w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu);

- Formularz oferty, jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.1. SIWZ składane są wraz z ofertą. Dokument określony w pkt 6.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.123 z późn. zm.), tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań 
w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: lublin@krus.gov.pl

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: e-mail: lublin@krus.gov.pl lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.

- Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: Grzegorz Wiśliński

- w sprawach formalnych: Małgorzata Olszak

- Wymagania dotyczące wadium:

- Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w ostatecznym terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający ustala wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

- Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Lublin, nr rachunku: 49101013390770021893200000;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;

- gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310).

  - Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.

  - W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania.

  - Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu.

  - W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:

    - klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie – Prawo zamówień publicznych;

    - termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 15 000,00 złotych.

    - informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 0800-OP.261.6.2019 pn.: „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”;

    - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”;

    - zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

8.11. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium 
w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi

Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

UWAGA!!! Zamawiający nie dopuszcza innych zapisów w treści gwarancji lub poręczeń (niż wynikające 
z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane),w tym zapisów dotyczących pośrednictwa banku w przypadku konieczności wypłaty należności, które mogłyby utrudnić Zamawiającemu realizację swoich praw do zatrzymania wadium, wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

- Termin związania ofertą:

- Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Na ofertę składają się:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (w formie oryginału), zgodny ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);

  - Do oferty powinny być dołączone:

- Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ (w formie oryginału);

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów;

- dowód wniesienia wadium.

  - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

  - Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1145), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

  - Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

  - Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  - Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Firma i siedziba Wykonawcy

Nr tel/faks

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny

Droga Męczenników Majdanka 12; 20-325 Lublin								Wydział Ogólny; Zamówienia Publiczne; pokój 210

OFERTA W POSTĘPOWANIU 0800-OP.261.6.2019

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”

Nie otwierać przed ........... godz. ...........

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „OFERTA W POSTĘPOWANIU 0800-OP.261.6.2019 - ZMIANA”. Koperty oznaczone „OFERTA W POSTĘPOWANIU 0800-OP.261.6.2019 - ZMIANA ” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem 
na kopercie „OFERTA W POSTĘPOWANIU 0800-OP.261.6.2019 - WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca chce zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

- Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, Wydział Ogólny, pokój 210 
lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia: 22 sierpnia 2019r. do godz. 10:00.

  - Oferty zostaną otwarte w dniu: 22 sierpnia 2019r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, pokój 203.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto oraz netto dla przedmiotu zamówienia  podając ją 
w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Cena podana w formularzu powinna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena opisana w pkt 12.1 SIWZ jest ceną ryczałtową.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Cenę oferty należy podać w PLN, wyrażoną w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po  przecinku

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert:

- cena *				waga - 60%

- okres gwarancji i rękojmi **	waga – 24%

- czas wykonania zamówienia***	waga – 10%;

- czas naprawy****		waga – 6%

* - ocenie będzie podlegała łączna cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

** - ocenie będzie podlegał okres gwarancji  i rękojmi podany przez Wykonawcę w formularzu oferty;

*** - ocenie będzie podlegał czas wykonania zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu oferty;

**** - ocenie będzie podlegał czas naprawy  podany przez Wykonawcę w formularzu oferty;

- Przy dokonywaniu oceny Komisja Przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

| Kryterium | Waga kryterium [%] | Maksymalna liczba punktów za dane kryterium | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia C | 60% | 60 | Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz Oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: C = (Cn / Co) x 60 pkt wg oznaczenia: C- ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; Co – cena oferty ocenianej (brutto). Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt. |
| Okres gwarancji i rękojmi G | 24% | 24 | Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz Oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: Punkty w tym kryterium przyznawane będą w sposób następujący: Zamawiający będzie przyznawał 6% za każde pełne 6 miesięcy powyżej 60-tego miesiąca tj.: 60 miesięcy – 0 pkt 66 miesięcy – 6 pkt 72 miesięcy – 12 pkt 78 miesięcy – 18 pkt 84 miesięcy – 24 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 24 pkt. Oferowany okres gwarancji rozpoczyna swój bieg, począwszy od terminu dokonania przez Zamawiającego odbioru robót bez zastrzeżeń. Minimalny okres gwarancji i rękojmi przedmiotu zamówienia wynosi 60 m-cy. Oferty z zaproponowanym krótszym okresem gwarancji i rękojmi niż przyjęty przez Zamawiającego oraz oferty w których Wykonawcy nie uzupełnią okresu gwarancji, zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ. |
| Czas wykonania zamówienia Czw | 10% | 10 | Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz Oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: Punkty w tym kryterium przyznawane będą w sposób następujący: do 23 grudnia 2019 r. - 0 pkt; do 20 grudnia 2019 r. - 1 pkt; do 18 grudnia 2019 r. - 2 pkt; do 16 grudnia 2019 r. - 3 pkt; do 13 grudnia 2019 r. - 4 pkt; do 11 grudnia 2019 r. - 5 pkt; do 9 grudnia 2019 r. - 6 pkt; do 6 grudnia 2019 r. - 7 pkt; do 4 grudnia 2019 r. - 8 pkt.; do 2 grudnia 2019 r. - 9 pkt. do 29 listopada 2019 r. - 10 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 10 pkt. |
| Czas naprawy Czn | 6% | 6 | Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz Oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: Punkty w tym kryterium przyznawane będą w sposób następujący: - w przypadku czas naprawy do 48 godz. – 0 pkt., - w przypadku czasu naprawy do 24 godz. – 2 pkt., - w przypadku czasu naprawy do 6 godz. – 6 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 6. |
| Suma oceny S | 100% | 100 | S = C + G+ Czw+ Czn |

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + G+ Czw+ Czn, gdzie:

S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.

C,  G,  Czw i Czn – zgodnie z definicjami jak powyżej.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  - W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem). Umowa taka winna zawierać co najmniej:

  - oznaczenie stron;

  - datę i miejsce jej zawarcia;

  - preambułę, w której wskazany jest wspólny cel, dla którego zawiera się tą umowę;

  - wskazanie lidera konsorcjum;

  - rozdzielenie w sposób precyzyjny zadań w ramach realizacji zamówienia pomiędzy strony umowy, w tym podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury;

  - wskazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy;

  - wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień;

  - określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy zamawiającemu zostanie wyrządzona

szkoda;

  - podpisy stron.

  - Wykonawca w dniu zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania i obliczania planowanych kosztów prac oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130 poz. 1389) odpowiadającego co do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Zamawiającego. Kosztorys należy przedłożyć w wersji papierowej. Kosztorys musi być sporządzony zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych, a wartości poszczególnych elementów robót powinny odzwierciedlać koszty wykonania tych elementów i musi obejmować wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość szczegółowego wyjaśnienia pozycji kosztorysowych.

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informację: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału Podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania:

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający zawrze umowę, według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  - Zamawiający - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie;

- kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
(e-mail) - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 0800-OP.261.6.2019 pod nazwą: „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do danych osobowych podejmowane decyzje nie będą opierały się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO;

  - Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych

(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

  - Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć 
na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

- Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – formularz oferty

załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 6 – oświadczenie fakultatywne

załącznik nr 7 – wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór

załącznik nr 8 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór

załącznik nr 9 – wzór umowy

załącznik nr 10 – szczegółowe wytyczne i wymagania dotyczące realizacji robót zgodnie z przepisami

załącznik nr 11 – wzór protokołu odbioru robót

załącznik nr 12 – wzór karty gwarancyjnej jakości wykonania robót

załącznik nr 13 – wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę - wzór

0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”

(oznaczenie sprawy: 0800-OP.261.6.2019)

Opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu gdzie został zamieszczony SIWZ, w pliku pod nazwą:

0800-OP.261.6.2019 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych i na sali obsługi interesantów siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin w oparciu o system (chłodząco-grzewczy) typu VRF (Variable Refrigerant Flow) wraz z instalacjami automatyki oraz elektryczną, odprowadzenia skroplin i niezbędnymi robotami budowlanymi (związanymi z wykonaniem tych instalacji) w tym między innymi z konstrukcją wsporczą dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania
 i odbioru robót budowlanych i branży elektrycznej, przedmiarami robót i projektem budowlanym oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z załącznikami, przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną oraz z zaleceniami Zamawiającego.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- sprzedaży, dostawy (transportu), rozładunku oraz wniesienia przedmiotu umowy do siedziby budynku OR KRUS 
w Lublinie;

- przed przystąpieniem do wykonania robót w pomieszczeniach biurowych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) do wyniesienia mebli biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oraz ponowne wniesienie 
po zakończeniu prac;

- montażu nowych klimatyzatorów;

- wykonania pozostałych czynności wskazanych w dokumentacji wskazanej powyżej;

- naprawienia uszkodzeń powstałych w trakcie robót oraz uporządkowania pomieszczeń każdorazowo 
po zakończeniu prac związanych z realizacją zamówienia w ten sposób, aby pracownicy Zamawiającego mogli wykonywać bez przeszkód swoje zadania;

- przeprowadzenia rozruchu urządzeń oraz szkolenia z zakresu ich obsługi, eksploatacji dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników;

- usuwania wszelkich wad oraz dokonywania bezpłatnych napraw zainstalowanych urządzeń w okresie ich gwarancji;

- dokonywania w okresie udzielonej gwarancji (w okresie marzec/kwiecień i październik/listopad) lub zlecania autoryzowanemu serwisowi nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów w miejscu ich zamontowania zgodnie z wymogami producenta w szczególności czyszczenia i dezynfekcji oraz sprawdzania właściwego ciśnienia (w razie potrzeby nieodpłatnego uzupełnienia czynnika);

- wykonania innych czynności niewymienionych w niniejszej umowie a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancji na urządzenia klimatyzacyjne będące przedmiotem umowy, oraz instrukcji obsługi w języku polskim;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń zapewnionych we własnym zakresie i na własny koszt.

# W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadniane specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych rozwiązań dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym, lecz nie gorsze, jakie zostały określone przez Zamawiającego.

# Zamawiający zaznacza, iż użyte w dokumentacji technicznej nazwy własne materiałów, mają charakter pomocniczy 
i poglądowy i orientacyjny, umożliwiający Wykonawcy właściwe przygotowanie oferty. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty są zapisy umowy, dokumentacja przetargowa oraz wizja lokalna podczas której, Wykonawca dokona stosownych pomiarów w celu uściślenia wymiarów podanych przez Zamawiającego załączone przedmiary robót, mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny.

# Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały niezbędne 
do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

# Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i narzędzia niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników. Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

# Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych 
do realizacji zamówienia. Zastosowanie produktów, jak również wszystkie związane z nimi czynności muszą być  zgodne z zaleceniami Producenta. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w przedmiarach robót, o których mowa powyżej, pozycji dokonywania w okresie udzielonej gwarancji (w okresie marzec/kwiecień i październik/listopad) lub zlecania autoryzowanemu serwisowi nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów w miejscu ich zamontowania zgodnie z wymogami producenta w szczególności czyszczenia i dezynfekcji oraz sprawdzania właściwego ciśnienia (w razie potrzeby nieodpłatnego uzupełnienia czynnika);

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych robót, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wartość robót zamiennych ustalana będzie w oparciu o aktualne ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud z narzutami z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Zamawiający, po uprzednim wyrażeniu zgody na piśmie, dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów 
i urządzeń przedstawionych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 
w załączonej dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem, że zmiana 
ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów, a zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego 
na piśmie.

Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą 
w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej tj. KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. Wykonawca może realizować przedmiot umowy wewnątrz budynku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Zamawiający zaznacza, że pomieszczenia przeznaczone do prac będą udostępniane sukcesywnie, tak aby była zachowana ciągłość pracy. Kolejne pomieszczenia będą udostępniane dopiero po zakończeniu prac 
w wcześniej udostępnionych pomieszczeniach. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą do przesunięcia terminu wykonania robót.

# Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: roboty montażowe oraz elektryczne mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww.  czynności,  w szczególności do:

# żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

# żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

# przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

# W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

# 1) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;

# poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. : Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmianami). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

# zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

# poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

# Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymogu będzie skutkować naliczeniem kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska oraz stanowiska pracowników, a także oświadczenie Wykonawcy o tym, iż osoby wymienione w wykazie 
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przedmiotowy wykaz dostarczany jest w oryginale na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny Lublin, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, pokój 222. Każdorazowa zmiana wykazu osób, nie wymaga aneksu do umowy, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu każdorazowo korektę listy osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w Wykazie, o którym mowa powyżej.

Zamawiający zaleca możliwość dokonania wizji lokalnych przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary robót, mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny, a podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest wizja lokalna oraz zapisy umowy. Wizja lokalna może zostać dokonana w dni robocze, w godzinach od 08:00÷15:00.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego opiewającego na wartość oferty. Powyższy kosztorys ofertowy winien zawierać następujące dane:

- narzuty kosztorysu,

- stawkę r-g,

- wartość kosztorysową netto, VAT, wartość kosztorysową brutto.

Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w przedmiarze robót pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Po podpisaniu umowy, Wykonawca nie może kwestionować wielkości pomiarów, na bazie których została złożona oferta.

Załączniki:

- 0800-OP.261.6.2019 Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – branża sanitarna:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Projekt budowlany,

- Przedmiar robót.

2)   0800-OP.261.6.2019 Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – branża elektryczna:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Projekt budowlany,

- Przedmiar robót.

0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

| / imię i nazwisko lub firma / |
| --- |
| ........................................................................................................................ |
| Adres wykonawcy/adres zamieszkania: |
| ulica ..................................................... | nr ..................................................... |
| kod ..................................................... | miejscowość...................................... |
| adres e mail ………………………………………………………….................................................... |
| tel.: ..................................................... | fax: ..................................................... |
| REGON:............................................. | NIP: ..................................................... |

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy*): ……………………………………………………..

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo – w przypadku konsorcjum należy wskazać kategorię dla każdego konsorcjanta)

*)Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR; średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykonawcy nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże“

Przystępując do prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie,  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”  – postępowanie 
nr 0800-OP.261.6.2019, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla poszczególnych części) za następujące ceny:

| cena | brutto | ………….……………………………………………………. złotych |
| --- | --- | --- |
|  |  | (słownie złotych ………………….…………………………………………………………….…) |
|  | VAT | stawka Vat ……………… kwota VAT……………………………………… |
|  | netto | ………….……………………………………………………. złotych |
| gwarancja * i rękojmia | Udzielimy gwarancji na okres ……………………..……… miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi (minimum 60 miesięcy). * Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w okresie udzielonej gwarancji (w okresie marzec/kwiecień i październik/listopad) lub zlecania autoryzowanemu serwisowi nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów w miejscu ich zamontowania zgodnie z wymogami producenta w szczególności czyszczenia i dezynfekcji oraz sprawdzania właściwego ciśnienia (w razie potrzeby nieodpłatnego uzupełnienia czynnika); |
| Czas wykonania zamówienia | Oferujemy czas realizacji zamówienia do ………………………………………………… |
| Czas naprawy | Oferujemy czas naprawy wynoszący ………………………………………………………… |

- Przedmiot zamówienia …………………… (jest objęty/nie jest objęty) odwrotnym obciążeniem VAT.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się, przed zawarciem umowy, do przedłożenia 
w siedzibie Zamawiającego szczegółowego kosztorysu ofertowego opiewającego na wartość oferty, odpowiadającego co do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 14.4 SIWZ.

Powyższy kosztorys ofertowy będzie zawierać następujące dane:

- narzuty kosztorysu, -  stawkę r-g, - wartość kosztorysową netto, VAT, - wartość kosztorysową brutto.

- Oświadczamy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, opisane w SIWZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (odpowiednio dla części) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że będziemy przestrzegać szczegółowych wytycznych i wymagań dotyczących realizacji robót, zgodnie z przepisami BHP i p.poż. zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
do składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

- Zamówienie powierzymy Podwykonawcom w następującym zakresie: ………………………………………………………**

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: ………………………………………………….……………… **

- W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oferta wraz z załącznikami zawiera ………..… ponumerowanych stron.

- Informacje zawarte na stronach od nr ……. do nr….… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***.

……………………………..		 …………………………………………………		 ………………………………………………….

(miejscowość, data)		(pieczęć firmowa Wykonawcy)		(podpis, pieczątka imienna osoby

upoważnionej  do składania oświadczeń 									woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić;

** wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*** pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia

0800-OP.261.6.2019 załącznik Nr 3 do SIWZ

– składany wraz z ofertą

Zamawiający:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 12

20-325 Lublin

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 
w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie” (ozn. sprawy: 0800-OP.261.6.2019), prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Lublinie,, oświadczam, co następuje:

A1.	OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8  ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							                 (podpis)

3.	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							                  (podpis)

A2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ  WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………….………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp .

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							 (podpis)

B.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							 (podpis)

Uwaga! Każdy Wykonawca zobligowany jest wypełnić Oświadczenie w punktach: A1 – p. pkt 1 i 2 oraz B.

Oświadczenie w punktach  A1 w zakresie p.pkt 3 oraz A2 wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek.

# 0800-OP.261.6.2019 załącznik Nr 4 do SIWZ

# – składany wraz z ofertą

Zamawiający:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 12

20-325 Lublin

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”

(oznaczenie sprawy: 0800-OP.261.6.2019)

I. Informacja dotycząca  Wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							               (podpis)

# II. *)    Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

| L.p. | Pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG | **) W zakresie: |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

# *) wypełnić jeśli dotyczy lub jeśli nie dotyczy wpisać „ nie dotyczy”

# **)  określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							               (podpis)

# III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

# Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							               (podpis)

# Uwaga! Każdy Wykonawca zobligowany jest wypełnić Oświadczenie w punktach: pkt I i III.

# W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, oświadczenie dotyczące punktu I powinno zostać złożone przez każdego 
z Wykonawców w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# *Oświadczenie w punkcie  II wypełnia wykonawca wyłącznie w sytuacji spełnienia wskazanych w tym oświadczeniu przesłanek.

# 0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 5 do SIWZ

# – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

# informacji z otwarcia ofert

Zamawiający:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 12

20-325 Lublin

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# Oświadczenie Wykonawcy

# na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”

(oznaczenie sprawy: 0800-OP.261.6.2019)

Niniejszym oświadczam, że:

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy

# Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							                    (podpis)

* Należy właściwe zaznaczyć (X)

** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369) -.tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.

# 0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 6  do SIWZ

# – oświadczenie fakultatywne

Zamawiający:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Lublinie

Droga Męczenników Majdanka 12

20-325 Lublin

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Oświadczam, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

** - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego

Rejestru Sądowego [KRS]),

** - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx (dotyczy podmiotów wpisanych do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

** - ………………………………………………… (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz

danych niż wyżej wskazane)

[** - proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy]

W związku z powyższym wnoszę o samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, z ww. bazy danych.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							 (podpis)

*Oświadczenie fakultatywne. Zgodnie z § 10 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

# 0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 7 do SIWZ

# – składany na wezwanie Zamawiającego

………………………………

(Pieczęć Wykonawcy)

WZÓR

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie” (ozn. sprawy: 0800-OP.261.6.2019), prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Lublinie

| lp | Zakres zamówienia (umowy) (rodzaj i charakter wykonywanych robót budowlanych) | Wartość brutto w PLN robót budowlanych w ramach umowy | Data wykonania robót budowlanych (dd/mm/rr) | Miejsce wykonywanych robót budowlanych (adres) | Podmiot/y na rzecz, których roboty budowlany zostały wykonane (nazwa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty budowlane zgodne z wymogami Zamawiającego opisanymi w SIWZ |
| 1 | nazwa robót budowlanych |  |  |  |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | w zakres których wchodziły roboty polegające na: |  |  |  |  |
|  | 1.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 2.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 3.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 4.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 5.………………………………………….. |  |  |  |  |
| 2 | nazwa robót budowlanych |  |  |  |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | w zakres których wchodziły roboty polegające na: |  |  |  |  |
|  | 1.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 2.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 3.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 4.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 5.………………………………………….. |  |  |  |  |

| 3 | nazwa robót budowlanych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | ………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | w zakres których wchodziły roboty polegające na: |  |  |  |  |
|  | 1.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 2.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 3.………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | 4.………………………………………….. 5…………………………………………… |  |  |  |  |

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							 (podpis)

# 0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 8 do SIWZ

# – składany na wezwanie Zamawiającego

………………………………….

(Pieczęć Wykonawcy)

WZÓR

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie” (ozn. sprawy: 0800-OP.261.6.2019), prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Lublinie

| Lp. | Imię i Nazwisko | Rodzaj Kwalifikacji zawodowych - Uprawnienia nr , wydane przez… | Zakres wykonywanych czynności | Sposób dysponowania osobami ( np. pracownik wykonawcy, pracownik innego podmiotu, umowa zlecenie u wykonawcy itp.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że  osoby skierowane  do  realizacji  niniejszego zamówienia  publicznego, posiadają wszystkie kwalifikacje zawodowe/uprawnienia  wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……., dnia ………….			…………………………………………

(miejscowość)							            (podpis)

*należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto, jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SIWZ 0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 9 do SIWZ

# WZÓR UMOWY - UMOWA NR Nr. …./OP/2019

zawarta w dniu ……………………………r w Lublinie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262, reprezentowaną przez:

…………………… – ………………. Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 
20-325 Lublin – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr ………….. z dnia ……………….., zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………z siedzibą w ………………………………… ul. ………………………………………………………………………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………,NIP……………………………………, REGON …………………………….,

lub (opcjonalnie)

wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP…………………………………….., REGON……………………………………………..

reprezentowaną przez:

1……………………………

2……………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie   art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych i na sali obsługi interesantów siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin w oparciu 
o system (chłodząco-grzewczy) typu VRF (Variable Refrigerant Flow) wraz z instalacjami automatyki 
oraz elektryczną, odprowadzenia skroplin i niezbędnymi robotami budowlanymi (związanymi z wykonaniem tych instalacji) w tym między innymi z konstrukcją wsporczą dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji, dalej, jako przedmiot umowy lub roboty budowlane.

- Przedmiot umowy winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania
 i odbioru robót budowlanych i branży elektrycznej, przedmiarami robót i projektem budowlanym oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z załącznikami, przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną oraz z zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną wymienioną w ust. 2 powyżej oraz, 
że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna do wykonania robót, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną i nie wnosi do niej  żadnych zastrzeżeń.

- Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w przedmiarach robót, o których mowa w ust. 2, pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

- sprzedaży, dostawy (transportu), rozładunku oraz wniesienia przedmiotu umowy do siedziby budynku, o którym mowa w ust. 1;

- przed przystąpieniem do wykonania robót w pomieszczeniach biurowych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) do wyniesienia mebli biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
oraz ponowne wniesienie po zakończeniu prac;

- montażu nowych klimatyzatorów;

- wykonania pozostałych czynności wskazanych w dokumentacji wskazanej w ust. 2 powyżej;

- naprawienia uszkodzeń powstałych w trakcie robót oraz uporządkowania pomieszczeń każdorazowo po zakończeniu prac związanych z realizacją zamówienia w ten sposób, aby pracownicy Zamawiającego mogli wykonywać bez przeszkód swoje zadania;

- przeprowadzenia rozruchu urządzeń oraz szkolenia z zakresu ich obsługi, eksploatacji 
dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników;

- usuwania wszelkich wad oraz dokonywania bezpłatnych napraw zainstalowanych urządzeń 
w okresie ich gwarancji;

- dokonywania w okresie udzielonej gwarancji (w okresie marzec/kwiecień i październik/listopad) 
lub zlecania autoryzowanemu serwisowi nieodpłatnych przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów w miejscu ich zamontowania zgodnie z wymogami producenta w szczególności czyszczenia i dezynfekcji oraz sprawdzania właściwego ciśnienia (w razie potrzeby nieodpłatnego uzupełnienia czynnika);

- wykonania innych czynności niewymienionych w niniejszej umowie a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancji na urządzenia klimatyzacyjne będące przedmiotem umowy, oraz instrukcji obsługi w języku polskim;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń zapewnionych we własnym zakresie 
i na własny koszt.

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia. Zastosowanie produktów, jak również wszystkie związane z nimi czynności muszą być  zgodne z zaleceniami Producenta.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych robót, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wartość robót zamiennych ustalana będzie w oparciu o aktualne ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud z narzutami z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Zamawiający, po uprzednim wyrażeniu zgody na piśmie, dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 
w załączonej dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem, że zmiana 
ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów, a zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego 
na piśmie.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo poprzedzone pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamiany, o których mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie robót nieprzewidzianych w rozliczeniu za roboty zaniechane, pod warunkiem, że nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą przedmiotem umowy 
na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą oraz jest  uprawniony 
do wykonania przedmiotu umowy,

- posiada certyfikaty określone w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluoryzowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018r poz. 2221, ze zmianami):

- certyfikat dla przedsiębiorcy o którym mowa w art. 29 wyżej wymienionej ustawy

- certyfikat F-GAZ (co najmniej 4 pracowników) zgodnie z art. 20 - 22 wymienionej ustawy

- uprawnienia elektryczne (co najmniej 4 pracowników)  SEP do 1 kV

- jest autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń, które będą zamontowane 
i uruchomione w obiekcie Zamawiającego,

- dokonał szczegółowego rozeznania w miejscu gdzie będzie realizowana inwestycja, celem określenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami z zachowaniem wysokiej, jakości użytych materiałów i zrealizowanych robót oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności,

- dostarczone i zamontowane urządzenia spełniają stawiane kryteria techniczne oraz posiadają wymagane atesty certyfikaty dotyczące użytkowania urządzeń w budynkach użyteczności publicznej, są wykonane z wysokiej jakości materiałów, spełniają wszelkie normy dotyczące eksploatacji 
i zapewniają bezpieczeństwo ich użytkownikom

- w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej tj. KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. Wykonawca może realizować przedmiot umowy wewnątrz budynku od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

- Zamawiający zaznacza, że pomieszczenia przeznaczone do prac będą udostępniane sukcesywnie, tak aby była zachowana ciągłość pracy. Kolejne pomieszczenia będą udostępniane dopiero po zakończeniu prac 
w wcześniej udostępnionych pomieszczeniach. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą do przesunięcia terminu wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby bezpośrednio wykonujące roboty montażowe oraz elektryczne 
w okresie realizacji umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zmianami) 
na odpowiednim do rodzaju ich  pracy stanowisku.  Zatrudnienie powinno trwać co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. : Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zmianami). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 powyżej czynności będzie skutkować naliczeniem kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2 Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), w wysokości: netto ................ zł (słownie: ..............) plus podatek VAT (wg stawki ……..%) …………....... zł, co daje kwotę brutto …………………..zł (słownie:………….)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, odległość 
i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz wszystkich prac wymienionych w § 6 ust. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad oraz dokonania przeglądów o których mowa w § 1 ust. 5 pkt. 8.  
w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, zapoznał się z dokumentacją techniczną, oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że załączony przedmiar prac jest kompletny 
do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać zmienione w trybie i na warunkach określonych w § 13 ust. 2 pkt. 3) niniejszej umowy w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie.

§ 3 Warunki  płatności

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół odbioru, potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy tj. przyjęcie do eksploatacji zamontowanych urządzeń chłodniczych, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy określone w § 2 ust. 1 wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy 
w ciągu 5 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się 
za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 4 Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
do wystawionej przez siebie faktury:

- zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

- dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu,

- oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi 
z umowy podwykonawstwa,

- protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę w przypadku robót budowlanych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Termin na zgłoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
 Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach 
co umowy z podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców gwarancji, o której mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.

- Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 5 Termin wykonania umowy

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, należy wykonać w terminie  do ………………………….

- Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1.

- Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu muszą być muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 3 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju i będzie przypadał w 2019 r.

§ 6 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy terenu wykonania robót budowlanych w uzgodnionym terminie.

- Udostępnienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

- Regulowanie płatności wynikających z wystawianej faktury, na zasadach i wysokości określonych w § 2 i 3 niniejszej umowy.

1a. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności:

- Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- Innych dokumentów,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika.

- Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, opracowaną dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych niniejszą umową;

- Prawidłowe realizowanie etapów prac będących przedmiotem umowy,

- Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu z eksploatacji na czas wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, 
w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy;

- Wszelkie czynności montażowe typu wiercenia, kucia itp. jest zobowiązany  wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny 
i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na jego terenie/obszarze od chwili przejęcia placu budowy;

- Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego 
i przepisami BHP oraz p.poż;

- Przekazanie Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy wszystkich certyfikatów użytych materiałów;

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny 
z założeniami i przepisami;

- Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach niezbędnych do dokonania odbioru przez Zamawiającego;

- Zgłaszanie robót do odbioru końcowego;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót 
w uzgodnionym każdorazowo, przez Strony terminie;

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników.

- Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego;

- Wykonawca zabezpieczy inne pomieszczenia budynku, w taki sposób aby nie zostały one uszkodzone 
w trakcie prowadzenia prac;

- Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty oraz zgromadzone na placu budowy materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru;

- W czasie wykonania robót Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie umożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego z pomieszczeń sąsiadujących, placów parkingowych, dróg wewnętrznych, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i utrzymać plac budowy 
w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z placu budowy na bieżąco;

- Na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela uprawnionego do kontroli Organu, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty zgodności z Polskimi Normami przenoszących europejskie normy i załączyć je do protokołu końcowego odbioru robót;

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się 
w kolejności:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) wspólne specyfikacje techniczne,

c) normy międzynarodowe,

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizujące.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się 
w kolejności:

a) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

b) Polskie Normy,

c) Polskie aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy 
o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie 
z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zmianami) i ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zmianami) jak i w razie potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzone elementy dróg, ulic, chodników, placów zieleni i elementy małej architektury itp. wraz z kosztami przywrócenia uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia oraz innych zdarzeń dotyczących robót budowlanych, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prowadzenie prac szczególnie hałaśliwych w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym ;

- Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i innym służbom umocowanym prawnie oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą;

- W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego;

- Zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy.

- Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby.

§ 7 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące miejsca i warunków realizacji umowy

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki lokalne, w których będą realizowane roboty budowlane, w tym możliwość urządzenia zaplecza technicznego, warunki zasilania w energię, wodę, inne media i urządzenia telekomunikacyjne, stan dróg dojazdowych, możliwość zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. Uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia dotyczące ewentualnego zajęcia pasa drogowego lub pieszego i poniesie ewentualne koszty z tego tytułu.

§ 8 Koordynacja wykonania postanowień umowy i nadzór nad jej realizacją

- Ze strony Zamawiającego do koordynowania przedmiotu i  kontaktu w zakresie umowy prowadzić będą: (imię i nazwisko)

…………………………., tel. …………………….., adres email:  ……………………………………..

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:

.................................. tel. .............................................. adres email: ………………………………..

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia, po uprzedniej informacji przekazanej w formie pisemnej Zamawiającemu.

§ 9 Odbiór robót budowlanych

- Strony ustalają, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego całości prac objętych umową  jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone.

- Zachowaniem terminu wykonania umowy jest podpisanie przez strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń 
i uwag) potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w § 5 ust. 1, niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie jednego dnia roboczego od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty rozpoczęcia prac przez Komisje.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- W dniu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty oraz atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający będzie miał prawo odmówić rozpoczęcia czynności odbioru. Za nową datę zgłoszenia i odbioru robót będzie uznany termin, w którym Wykonawca dostarczył komplet w/w dokumentów z uwzględnieniem ewentualnych konsekwencji wynikających z zapisów zawartych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie spełnia wymagań Zamawiającego, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgłosi przedmiot umowy do odbioru, po usunięciu stwierdzonych uchybień.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo:

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych,

- zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla robót wadliwie wykonanych;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia

- w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad

- W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest 
do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

  - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy wynosi …………… (o okresie jak gwarancja) miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

  - Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela  …………… (okres zgodny z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty) miesięcznej gwarancji na każdy z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

  - Dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

  - W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu ustalenia powstałego uszkodzenia i naprawy w terminie ….. (termin zgodny z deklaracją Wykonawcy zawartą 
w formularzu oferty) godzin (z wyłączeniem dni wolnych Zamawiającego) od otrzymania powiadomienia 
o awarii. Powiadomienia o awarii będą dokonywane pod nr tel. …………………., fax. …………………… na adres email. …………………………..., jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy 
do serwisu, kosztami części, materiałów eksploatacyjnych i robocizny oraz ponownego montażu.

  - Gwarancja obejmuje:

- Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia powstałych w okresie gwarancji.

- Koszty realizacji gwarancji ponosi Wykonawca.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części.

- Winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż ………… (termin zgodny z deklaracją Wykonawcy zawartą 
w formularzu oferty) godzin.

  - Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie trzech (3) dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

  - Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

  - Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek.

  - W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wad i usterek.

§ 11 Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu robót lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 ust. 3 niniejszej umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, lub przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę krótsze niż 7 dni, wystąpiły co najmniej dwukrotnie.

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i normami co zostało potwierdzone w pismach kierowanych do Wykonawcy;

- W przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty 
w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia do odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona powzięła wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez Zamawiającego;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn  dotyczących Zamawiającego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi 
na podstawie:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie szacunkowej wartości wykonanych prac na podstawie oferty Wykonawcy, od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie nastąpi poprzez odjecie szacunkowej wartości, 
na podstawie oferty Wykonawcy, niewykonanej części zamówienia od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Zamawiającego, w oparciu o aktualne ceny określone 
w wydawnictwie Sekocenbud.

§ 12 Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu na realizację umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 300 zł/brutto za każdą godzinę;

- w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy lub brakiem danej osoby na liście przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania  ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę;

- za brak lub niewykonany w terminie nieodpłatny okresowy przegląd konserwacyjny o którym mowa 
w § 1 ust. 5 pkt 8 – każdorazowo w wysokości 10 000,00 zł. brutto.

  - Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 4 ust 3 niniejszej umowy,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  za każdy dzień zwłoki;

- za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia 
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień zwłoki.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

  - Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

  - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 13 Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie protokołu lub aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:

- konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

- zaistnienia przesłanek o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 14 Poufność danych

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy 
w celach innych niż określone w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego 
lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w związku 
z realizacją niniejszej umowy. Jednakże, postanowienie to nie odnosi się do informacji, które 
są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ujawnienie w związku z realizacją niniejszej umowy 
lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zebranych informacji, objętych szczególną ochroną, 
a w szczególności, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.).

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

§ 15 Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Strony ustalają, iż integralną część umowy stanowią:

a) SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia;

b) Dokumentacja techniczna

c) Oferta Wykonawcy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie osób wskazanych w § 8 ust. 1 i 2.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelka korespondencja w sprawach związanych z umową powinna być kierowana na niżej podane adresy Stron:

dla Wykonawcy: ……………………… .

dla Zamawiającego: …………………. .

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  obowiązujące przepisy prawa, w tym ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jak również innych ustaw 
i przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy  rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są:

- Oferta Wykonawcy  z dnia ………………..– Załącznik nr 1 do umowy

- Dokumentacja wykonanych robót, w tym Protokół odbioru – wzór.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

SIWZ 0800-OP.261.2.2019 załącznik nr 10 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT ZGODNIE Z PRZEPISAMI:

# BHP

# OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ

# OCHRONĄ ŚRODOWISKA

# OCHRONĄ WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

# Roboty objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac.

# Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Prawa budowlanego na terenie budowy i zaplecza budowlanego.

- Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pisemnego wykazu osób, które z ramienia Wykonawcy, będą nadzorowały realizację umowy. W przypadku zmian osób nadzorujących realizację robót wykaz taki powinien być niezwłocznie zaktualizowany i przekazany Zamawiającemu.

- Zapewnienia stałej obecności na budowie osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za realizację umowy.

- Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu – na wezwanie – pisemnego, aktualnego wykazu osób, które będą realizowały zlecony zakres robót. W przypadku zmian osób realizujących roboty wykaz ten winien być niezwłocznie aktualizowany. Do przedmiotowego wykazu Zamawiający, 
na wezwanie, może zażądać do wglądu następujących dokumentów:

- kopie aktualnych badań lekarskich pracowników,

- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo pracowników w szkoleniach bhp (wstępnych, stanowiskowych, okresowych).

- Utrzymania porządku w rejonie prowadzonych przez siebie prac oraz bieżącego usuwania zbędnych materiałów i odpadów.

- Utrzymania w czystości terenu i zaplecza budowy w zakresie użytkowanym przez Wykonawcę.

- Właściwego przechowywania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Prawidłowego wykonania niezbędnych zabezpieczeń, oznaczeń, rusztowań itp. Wyposażenia pracowników w niezbędne na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej (w tym kask; sprzęt ochronny twarzy, oczu, słuchu, układu oddechowego; środki ochrony kończyn górnych, dolnych; zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości).

- Zachowania należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów robót już wykonanych przez celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń, a w przypadku spowodowania szkód niezwłocznego poinformowania o powyższym Zamawiającego oraz pokrycia kosztów ich usunięcia.

- mieć w posiadaniu  dokumentację potwierdzającą aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP

- zobligować pracowników do używania wymaganych środków ochrony indywidualnej

- zobligować pracowników do używania odzieży i obuwia roboczego odpowiedniego do charakteru realizowanej pracy oraz kamizelek ostrzegawczych

- właściwe zabezpieczyć i  wykonać zabezpieczenia zbiorowe przy wykonywaniu robót

- używać urządzeń, maszyn, narzędzi spełniających wymagania BHP (nieuszkodzonych, kompletnych),

z wymaganymi oznaczeniami, atestami certyfikatami, przeglądami

- sprawować nadzór nad pracownikami

- wykluczyć możliwość przebywania pracownika Wykonawcy na terenie budowy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

- zorganizowania i prowadzenia prac z zastosowaniem zasad i przepisów BHP

- Usunięcia po zakończeniu robót wszystkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów oraz pozostawienia terenu budowy, obiektu i jego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- Prowadzenie bieżącej konsultacji w zakresie prowadzonych robót i wykonywanych zabezpieczeń 
z Zamawiającym.

- Bieżące zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych nieprawidłowości i zagrożeń w celu ich szybkiego 
i sprawnego wyeliminowania.

- Zapewnienie pracownikom niezbędnych, sprawnych narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpiecznego ich stosowania.

- Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych i wstępnych.

- Każdy pracownik Wykonawcy przystępujący do prac powinien:

- Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie (stosownie do charakteru wykonywanych prac) potwierdzające zdolność od pracy.

- Posiadać potwierdzenie odbycia okresowego przeszkolenia w zakresie BHP.

- Być w stanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.

- Być wyposażony sprzęt i środki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych zadań.

- Być wyposażony w kamizelkę ostrzegawczą oraz odzież i obuwie robocze odpowiednie do charakteru realizowanej pracy.

- W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów i zasad BHP Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy ostrzeżenia, upomnienia, usunięcie z terenu budowy pracownika lub pracowników Wykonawcy, wstrzymanie robót Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi samodzielną i pełną odpowiedzialność za wypadki przy pracy swoich pracowników, jak też za nieprzestrzeganie w całym zakresie obowiązujących przepisów BHP oraz ustaleń zawartych w umowie i notatkach.

- Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem  wymaganego  sprawnego  sprzętu  przeciwpożarowego. Materiały składowane będą w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji robót lub przez pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do:

- przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi za instalacje i urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie środków transportu spełniających wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaleca się, aby transport odbywał się samochodami o ładowności dostosowanej do oznaczeń na terenie wykonania prac.

SIWZ 0800-OP.261.6.2019 załącznik nr 11 do SIWZ

Odbiór wykonanych prac polegać będzie na ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do jakości i ilości wykonanych robót zgłaszanych do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami. Ostatecznego odbioru robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy. Do Komisji należeć będzie:

· ocena jakościowa na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników pomiarów

· ocenie wizualnej wykonanych elementów robót, zgodności wykonania całości robót z dokumentacją

· w przypadku stwierdzenia przez Komisję, odchyleń jakości robót od zakładanej w dokumentacji Zamawiający

zobowiązuje się dokonać poprawek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wzór protokołu odbioru robót

sporządzony w ………………………., dnia ...................................... roku w sprawie odbioru robót wykonanych przez ……………………………………………………………………… w obiekcie przy ul. ……………………………................... 
w ……………………………… na podstawie umowy nr ............................... z dnia ......................................................

I. Skład Komisji:

Komisja odbioru Zamawiającego:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie,

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.

w składzie:

- ........................................................................

- ........................................................................

- ........................................................................

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

w składzie:

- ........................................................................

- ........................................................................

.................................................................

przeprowadziła końcowy odbiór Przedmiotu umowy.

II. Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja stwierdza co następuje:

- praca została wykonana zgodnie z

Umową nr ……….… z dnia …………………

- okres gwarancji wykonanych robót –………m - cy

- okres rękojmi wykonanych robót –    ………m – cy

- w stosunku do Zamówienia wskazuje się następujące niezgodności:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

III. Stwierdzone wady i/lub usterki:

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

IV. Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek:

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

V. Zastrzeżenia i uwagi Komisji:

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Na tym protokół został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

# I. Członkowie Komisji:		           		             II. Przedstawiciele Wykonawcy:

1 ....................................................                                     1 ....................................................

2 ....................................................                                     2 ....................................................

3 ....................................................			3 ....................................................

Dostarczona przez wykonawcę dokumentacja:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

SIWZ 0800-OP.261.6.2019 Załącznik nr 12  do SIWZ

WZÓR - Karta gwarancji jakości wykonanych robót

sporządzona w dniu ...................... .

Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny Lublin,

z siedzibą 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………

Umowa (nr, z dnia): .....................................................................................

Przedmiot umowy : …………………………………………………………………………………

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane oraz materiały użyte w ramach wyżej wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: dzień ......., miesiąc ...................., rok ..............

Ogólne warunki gwarancji jakości.

- Wykonawca oświadcza, że objęty Kartą gwarancyjną, przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 
z warunkami, pozwoleniami umową, dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty  i materiały użyte do wykonania zamówienia na okres ……. miesięcy. Bieg terminu gwarancji dla wykonanych robót rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej,

  - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

  - szkód  wynikłych  z  winy  Zamawiającego.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

# ......................................................................................................................................................

# SIWZ 0800-OP.261.6.2019 Załącznik nr 13  do SIWZ

………………………………….

(Pieczęć Wykonawcy)

# WZÓR

# WYKAZ OSÓB

# Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie”, (ozn. sprawy: 0800-OP.261.6.2019), prowadzonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Lublinie

| Lp. | Imię i nazwisko | data zawarcia umowy | rodzaj umowy o pracę | wymiar etatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia: |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

# Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# …………….……., dnia …………………………			…………………………………………

# (miejscowość)					                                     (podpis)