Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

nr 0700-OP.2300.238.2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie prac remontowych polegających na: demontażu posadzki z wykładziny dywanowej oraz wymianie na nową wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowaniu ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych na korytarzu (II piętro) w budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zakopanem        ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane.

2. Zakres prac remontowych w kolejności technologicznej do wykonania:

- W trakcie wykonywania prac należy wynieść, zabezpieczyć, a następnie wnieść i ustawić meble (biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły,  itp. - część mebli w zabudowie nie będzie wynoszona).

- demontaż, wywiezienie i utylizacja posadzki z wykładziny dywanowej (96,2 m2) oraz PCV (19,9 m2). Po zerwaniu starej wykładziny Wykonawca musi uwzględnić ewentualną naprawę podłoża oraz wywóz i utylizację wykładziny.

- przygotowanie podłoża pod układanie wykładziny dywanowej w rolkach, powierzchnia pozioma - 96,2 m2,

- układanie wykładziny dywanowej w rolkach - 96,2 m2

- przygotowanie podłoża pod układania wykładziny termozgrzewalnej - 19,9 m2,

- wykładzina termozgrzewalna - 19,9 m2,

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian (na ścianach naklejona jest tapeta) - 332,6 m2 ,

- przygotowanie podłoża ze szpachlowaniem nierówności, zlikwidowaniem pęknięć na sufitach, gruntowanie - 190,6 m2 ,

- dwukrotne malowanie sufitów - 190,6 m2,

3. Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac

i przygotowania oferty.

4. Wykonanie prac remontowych (dodatkowe informacje):

1) Wykonawca przystępując do robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych będzie zobowiązany do wyniesienia oraz zabezpieczenia mebli biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ponowne wniesienie po zakończeniu prac tj. biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły, krzesła  itp. -  część mebli będących w zabudowie nie będzie wynoszona.

2) Wykonawca po zakończeniu robót remontowych kolejno w każdym pomieszczeniu biurowym jest zobowiązany do niezwłocznego uporządkowania pomieszczeń sukcesywnie.

3) Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, farb emulsyjnych, wykładziny dywanowej oraz wykładziny termozgrzewalnej.

4) Po zerwaniu starej wykładziny Wykonawca musi uwzględnić ewentualną naprawę podłoża oraz wywóz i utylizację wykładziny.

5. Parametry wykładziny dywanowej:

- kolor – zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy,

- klasa użytkowania - co najmniej 32,

- trudnopalność - co najmniej Cfl-sl,

- antyelektrostatyczność - tak,

- odporność na kółka krzeseł - tak (użytkowanie ciągłe),

- grubość całkowita – w przedziale 5,5 - 7,5 mm,

- gramatura runa: minimum 470 gr/m2

- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej.

6. Parametry wykładziny termozgrzewalnej:

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu np: EMINENT, MEGALIT, TORO EL, OPTIC COMPACT TARKETT lub równoważne.

Dane techniczne i właściwości produktu:

- klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34,

- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,

- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,

- dostarczana w postaci rolki EN 426 – 2 m x 23 mb,

- stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,

- wzór bezkierunkowy,

- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),

- zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom EN ISO 846 SANITIZED treatmsnt,

- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P (Eminent), Grupa T (Megalit, Optic),

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,

- odporność chemiczna wg EN 423 – wysoka odporność,

- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,

- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej.

7. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, wykładziny dywanowej oraz wykładziny termozgrzewalnej.