Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny dywanowej w budynku OR KRUS  Krakowie (587m2):

- I piętro ( 323 m2)

- wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń biurowych,

- demontaż, wywiezienie i utylizacja posadzki z wykładziny dywanowej (  323m2),

- ręczne zagruntowanie podłoża preparatem PRIMER G, dwukrotnie, powierzchnia pozioma – 323 m2

- wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm – 323 m2

- listwy przyścienne – cokół listwa PCV z wklejonym paskiem wykładziny h=6cm – ok. 150 m.

- II piętro ( 263 m2)

- wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń biurowych,

- demontaż, wywiezienie i utylizacja posadzki z wykładziny dywanowej (  263 m2),

- ręczne zagruntowanie podłoża preparatem PRIMER G, dwukrotnie, powierzchnia pozioma – 263 m2

- wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm – 263 m2

- listwy przyścienne – cokół listwa PCV z wklejonym paskiem wykładziny h=6cm – ok. 130m.

- Parametry wykładziny dywanowej:

- Wykładzina Burmatex GO TO

- przewidywany kolor:

-  I piętro  - pokoje ( ok. 323 m2) – 21806 sea blue;

-  II piętro -  (ok 263 m2) - 21806 sea blue;

- wymiary płytki: 50 x 50 cm

- skład surowcowy: 100% poliamid

- gramatura runa: 470 gr/m2

- grubość całkowita: 5,5 mm

- trudnopalność: tak

- antyelektrostatyczność: tak

- odporność na kółka krzeseł: tak

- natężenie ruchu: silne

- Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac i przygotowania oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys wykonania prac oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 30 000 zł.

- Termin wykonania prac do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

- Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.

- Wykonanie prac remontowych ( dodatkowe informacje):

- W trakcie wykonywania prac należy wynieść, zabezpieczyć a następnie wnieść i ustawić meble                       ( biurka, szafy aktowe, komody, fotele obrotowe, stoły,  itp.).

- Po zerwaniu starej wykładziny Wykonawca musi uwzględnić ewentualną naprawę podłoża oraz wywóz i utylizację wykładziny.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych, wykładziny dywanowej.

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac będzie sprawował Inspektor budowlany.