Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż nowych klimatyzatorów naściennych z pompą ciepła w ilości 5 szt.

CZĘŚĆ I

Dostawa i montaż 1 szt. klimatyzatora naściennego typu split o mocy chłodniczej 5,0 kW w budynku Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu przy ul. Młyńskiej 8 - 1 szt.:

PT KRUS w Nowym Sączu ul. Młyńska 8

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / orientacyjna odległość do miejsca odpływu skroplin | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 / przyziemie | 15,00 m / około 7m | minimum 5,0 kW |

Specyfikacja na montaż klimatyzatora obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, (skropliny można odprowadzić do odpływu kanalizacji),

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++ (dot. funkcji chłodzenia)

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.

CZĘŚĆ II

Dostawa i montaż 4 szt. klimatyzatorów naściennych o mocy chłodniczej 2,5 kW               w pomieszczeniach serwerowni Placówek Terenowych KRUS w:

- Limanowej przy ul. Szwedzkiej 1 - 2 szt.

- Nowym Targu przy ul. Zacisze 17 - 2 szt.

1. PT KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 / I pietro | 5,00 m / - | minimum 2,5 kW |
| 2. | 28 / I pietro | 5,00 m / - | minimum 2,5 kW |

2. PT KRUS w Nowym Targu ul. Zacisze 17, 34-400 Nowy Targ

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 206 / I pietro | 5,00 m / - | minimum 2,5 kW |
| 2. | 204 / I pietro | 5,00 m / - | minimum 2,5 kW |

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku (w korytkach, odprowadzenie grawitacyjne),

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++ (dot. funkcji chłodzenia)

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.