Parametry szlabanu:

  - szlaban wraz z układem napędowym i sterującym musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające go do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej,

  - długość ramienia - ramię szlabanu musi pokrywać całą szerokość wjazdu,

  - ramię płaskie ze zintegrowanym oświetleniem LED,

  - naklejki odblaskowe na ramieniu szlabanu lub ramie pomalowane farbą odblaskową,

  - zintegrowana lampa ostrzegawcza, pomarańczowa, LED,

  - System automatycznego rozpoznawanie przeszkód zapewniający automatyczne otwieranie szlabanu w przypadku wykrycia przeszkody (rewers), zabezpieczając pojazd przed zakleszczeniem,

  - możliwość mechanicznego odblokowania w celu awaryjnego otwarcia lub zamknięcia szlabanu,

  - cykl pracy – praca intensywna,

  - wbudowany odbiornik radiowy na minimum 30 pilotów,

  - 16 szt. pilotów,

  - funkcja łagodnego startu i zatrzymania,

  - funkcja automatycznego zamykania,

  - czas otwarcia/zamknięcia maksimum 10 s,

  - drzwi serwisowe zabezpieczone kluczem – minimum 3 klucze,

  - aluminiowa obudowa malowana proszkowo,

  - wyłączniki krańcowe,

  - podpora szlabanu,

  - przycisk zatrzymania awaryjnego,

  - lampa ostrzegawcza,

  - temperatura pracy -20 oC min. +55 oC max.,

  - stopień ochrony – minimum IP45,

  - pętla indukcyjna.