Załącznik  Nr 1

do ogłoszenia nr 0400-ZPRO.261.1.4.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup urządzeń i materiałów – nagród dla laureatów konkursów o tematyce bhp w gospodarstwie rolnym wraz z dostawą do OR KRUS Gdańsk.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania i inne parametry techniczne | Produkt wzorcowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młotowiertarka akumulatorowa | W zestawie: Wiertarko wkrętarka/akumulator/ładowarka/wiertło do betonu/wiertło uniwersalne/4 długie końcówki wkręcające/adapter do uchwytów cylindrycznych/waliza z wytrzymałego tworzywa Dane techniczne: Napięcie akumulatora :18V Pojemność akumulatora :2,5 Ah Prędkość obrotowa bez obciążenia :900 min -1 Liczba udarów-: 0-5.000 min- 1 Mechanizm obrotowy Bosch :pneumatyczny Ciężar urządzenia : 1,4 kg Maks. Średnica wiercenia w betonie – 10mm w stali – 8mm w drewnie- 10mm Pneumatyczny mechanizm udarowy System elektronicznej ochrony ogniw Bosch ECP Uchwyt wiertarki SDS- Quick Zintegrowana dioda świecąca | Młotowiertarka akumulatorowa Bosch UneoMaxx 18V SDS-Quick | 4 |  |
| 2. | Akumulatorowa wiertarko | W zestawie: wiertarko wkrętarka / ładowarka/akumulator 1,5 Ah/waliza Dane techniczne: Napięcie akumulatora :18V Pojemność akumulatora :1,5 Ah Prędkość :0-400 / 0-1350 / min Funkcja udaru-: Tak Ciężar urządzenia : 1,3 kg Zakres pracy w betonie – 10mm w stali – 10mm w drewnie- 30mm | Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka udarowa Bosch | 3 |  |
| 3. | Myjka ciśnieniowa | W zestawie: Myjka ciśnieniowa/Adapter do wąż ogrodowego/dysza rotacyjna/dysza Vario Power/pistolet spryskujący/wąż/zbiornik na detergenty Dane techniczne: Ciśnienie (bar): 110 Wydajność tłoczenia: 380 Temperatura maksymalna doprowadzenia wody: 40st.C. Moc przełączeniowa: 1.6kW Napięcie zasilające: 220-240V Długość węża: 6m Waga: 5.8kg | Myjka ciśnieniowa Karcher K3 120 bar 1600W | 3 |  |
| 4. | Myjka wysokociśnieniowa | W zestawie: pistolet wysokociśnieniowy/wąż wysokociśnieniowy/podawanie środka czyszczącego/uchwyt teleskopowy/silnik chłodzący wodę /elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe/ wbudowany filtr wody/adapter do podłączenia węża ogrodowego / Lanca Multi Jet 3 w 1 Dane Techniczne: Moc: 3000W Wydajność tłoczenia : maks 600 l/h Maksymalna temperatura doprowadzonej wody: 60s.C Moc przyłącza: 3 kW Wydajność powierzchniowa: 60m2/h Wymiary: 463x330x667 | Myjka wysokociśnieniowa Karcher K7 Full Control Plus | 1 |  |
| 5. | Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka | W zestawie: wiertarko wkrętarka / ładowarka/akumulator 1,5 Ah/waliza Dane techniczne: Napięcie akumulatora :10,80V Pojemność akumulatora :1,5 Ah Li-lon Prędkość :550,00 obr / min Typ uchwytu: 2- tulejowy Zakres pracy w stali – 10mm w drewnie- 40mm | Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka Black&Decker | 33 |  |