Załącznik nr 1 do wniosku

0708-DOP.2300.24.2021 z dnia Nowy Sącz 8.07.2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę wraz z montażem regałów jezdnych do Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz.

- Zamówienie obejmuje:

  - inwentaryzacja pomieszczenia przed montażem,

  - opracowanie studium zagospodarowania,

  - wykonanie i transport regałów oraz torów jezdnych,

  - montaż torów jezdnych i regałów,

  - sprawowanie serwisu gwarancyjnego,

- Parametry techniczne regałów:

A. Konstrukcja szyn i sposób mocowania do podłoża

Szyny muszą być wykonane w całości ze stali ocynkowanej.

Wymiary szyn: szerokość min. 70 mm – max 100 mm, wysokość min. 15 mm – max 18 mm.

Zastosowane muszą być  dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Szyny prowadzące będą posiadać odpowiednio wyprofilowaną bieżnie do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Szyny jezdne będą  płaskie. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcji szyn gdzie powierzchnia po której toczą się koła regałów jezdnych łączona jest ze swoją podstawą za pomocą spawania, zgrzewania lub skręcania lub w jakikolwiek inny sposób wynikający z konieczności łączenia ze sobą tych dwóch elementów.

Widok szyny jezdnej

Widok szyny płaskiej

Nie dopuszcza się aby szyny prowadzące posiadały ostre krawędzie w miejscach w których będą jeździć koła prowadzące posiadające wklęsłą powierzchnią – takie rozwiązanie powoduje iż, regały się nierównomiernie przesuwają a co za tym idzie powstaje tzw. kleszczenie się regałów i ich nierównomierne przesuwnie.

Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów (prostopadle do szyn) zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Pozostałe szyny - jezdne muszą być płaskie w celu zapewnienia właściwego przeniesienia obciążenia od regału.

Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia musi gwarantować całkowite poziome ich położenie - maksymalna tolerancja +/- 1 mm na metr szyny.

W regałach które będą jeździć  na 3  szynach łańcuch musi być zamocowany   w    szynie środkowej.

Szyny będą zamontowane na istniejący podłożu tj. posadzce i pomalowana farbą.

Z obu stron szyn muszą być zamontowane najazdy, które muszą być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zabezpieczonej przed korozją przez ocynkowanie gr. min 2 mm. Szerokość najazdu min: 100 -120 mm

Szyny mocowane muszą być do istniejącej posadzki za pomocą kołków rozporowych. Przed przykręceniem szyny muszą zostać wypoziomowane za pomocą blach poziomujących, mocowane są do podłoża za pomocą kołków rozporowych z kołnierzem plastykowym. Najazdy muszą być zamocowane do szyn oraz do posadzki za pomocą dybli.

B. Konstrukcja podstaw do regałów  jezdnych

Podstawy jezdne regałów muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy regałów jezdnych muszą być pomalowane lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002, malowanie elementów musi odbywać się po gięciu blachy, wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. Podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych. Podstawy muszą być polakierowane od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony. Grubość blachy z jakiej będą wykonane podstawy musi wynosić min 2 mm max 4 mm.

Wysokość podstawy: min 140  mm – max 160 mm.

W podstawach jezdnych muszą być zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczające  regały przed wywróceniem.

Przy każdej podstawie regału muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości 25 mm - 30 mm  Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od poziomu posadzki, wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału musi wynosić nie mniej niż 185 mm. Nie może być pozostawiony prześwit pomiędzy podstawą, a dolną półką.

Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, grubość kół  w podstawach jezdnych musi wynosić min.30  mm.

Zastosowane muszą być dwa rodzaje kół - koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdną płaską będą zapewniać właściwe przeniesienie obciążeń z regału na szynę oraz koła prowadzące, posiadające wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej –  tak aby zapewnić równoległy przesuw regału oraz dodatkowo zabezpieczać regał przed możliwością zjechania z szyny.

Podstawy jezdne muszą być  osadzone na kołach o średnicy min.150  mm i promieniu toczenia min. 75 mm. Koła jezdne prowadzące oraz  jezdne muszą być wykonane z żeliwa. Osnowę żeliwa musi stanowią perlit, ferryt i eutektyka fosforowa. Udział perlitu musi stanowić min 95%.Perlit o takich parametrach ma wysokie właściwości wytrzymałościowe oraz dobrą odporność na zużycie ścierne.

Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw, koła prowadzące jak i jezdne muszą być osadzone na wałkach za pomocą bezobsługowych łożysk. Łożyska muszą być wykonane z prawdziwej i specjalistycznej stali do łożysk, chromowanej, tytanowej lub Swiss. Nie dopuszcza się łożysk zrobionych ze sprasowanych warstw metalu lub utwardzonej stali węglowej,

Regały stacjonarne stanowiące integralną część systemów przesuwnych (przylegające do nich) osadzone na podstawach nie przesuwnych o identycznej wysokości.

C. Napęd regałów

Zastosowany musi być napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną. Mechanizmy przenoszące napęd z korby na układ jezdny schowane za panelami.

Napęd musi gwarantować przemieszczanie regałów o różnym stopniu napełnienia przy użyciu siły nie większej niż 5 kN.

Przesuw regału musi odbywać się poprzez trójramienną korbę. Korba musi być wykonana  z materiału o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt będzie obracać się niezależnie od obrotu całej korby. Długość ramienia korby będzie zapewniać bezproblemową obsługę przez pracownika obsługi. W centralnej części pokrętła umiejscowiony ma być przycisk blokady regałów pozwalający na zatrzymanie blokady w dowolnym miejscu.

Przeniesienie siły napędu musi następować od korby poprzez przekładnię łańcuchową na stalowy wał napędowy zakończony kołem zębatym. Koła jezdne napędzane są za pomocą ergonomicznego trójramiennego pokrętła z m. im: przekładnią łańcuchową. Przekazanie napędu odbywa się poprzez stalowy  wał biegnący od pierwszych do ostatnich kół. Nie dopuszcza się napędu, w którym przesuw regału spowodowany jest np. wyłącznie siłą tarcia pomiędzy kołem jezdnym lub prowadzącym a szyną. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego są wykonane ze stali oraz osadzone są na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło posiada obrotowe uchwyty oraz blokadę – przycisk unieruchamiający regał.

Ze względu na duże obciążenie regałów napęd musi być przekazywany od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na koło zębate znajdujące się w środkowej części regału, zazębiające się z łańcuchami umieszczonym wzdłuż środkowej szyny.

Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów napęd przenoszony jest z koła zębatego umieszczonego w centralnej części podstawy na wszystkie koła jednej osi.(zabezpieczenie przed koszeniem regałów tzw. Klinowaniem  się ich na torach jezdnych)

D. Konstrukcja ścian bocznych i regałów przesuwnych i stacjonarnych.

Wszystkie elementy muszą być wykonane z blachy lub kształtowników stalowych ocynkowanych pomalowanych lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL 9002. Ściana boczna regału musi być wykonana pełna z blachy jako słupkowa Słupki ścianki będą posiadać podwójną (do zaczepów z ceownika) pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wykończenie słupków konstrukcyjnych musi być  gładkie – nie może być żadnych ostrych krawędzi. Wypełnienie nie będzie stanowić elementu konstrukcyjnego ścianki.

Zaczepy do półek wykonane w kształcie ceownika  z wysokojakościowej stali ocynkowanej z blachy 2,0 mm nie dopuszcza się wykonanie zaczepów w kształcie litery H – ze względu na ich wypadnie ze ściany bocznej. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek będą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność  (np. przy wyjmowaniu półki).

W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej będą rozmieszczone co 20 – 30  mm.

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być  one wyposażone w tylne pełne ściany. Mocowania ścian tylnych pełnych z blachy na stałe za pomocą śrub.

Regały od strony czołowej muszą być wyposażone w stalowy panel frontowy wykonany z blachy stalowej oraz  poklęło regału.  Każdy regał przesuwny musi być wyposażony  w blokadę przesuwu. Na każdym panelu przednim należy zamocować min.2 tabliczki metalowe format A4 – do oznakowanie regalu oraz nanieść numerację na regały. Kolor oznakowania do uzgodnienia na etapie realizacji. Regały jezdne będą wyposażone w elementy konstrukcyjne zabezpieczające przed niekontrolowanym przechyłem lub przewróceniem oraz gumowe odboje dystansowe

E. Konstrukcja półek do regałów.

Półki muszą być  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002 Lakierowanie półek   musi odbywać się będzie po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek. Grubość półek musi wynosić min 30 mm max 33 mm, dłuższa krawędź półki musi być zagięta  trzykrotnie a krótsza krawędź, dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) będą połączone na zasadzie zaczepu (nie nitowane i spawane) w celu uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu. Wygięcie trzykrotne dłuższej krawędzi wynika również z bezpieczeństwa osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych krawędzi). Każda półka będzie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja w kształcie ceownika uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki. Obciążenie standardowe półki:  80 kg,  (potwierdzone badaniami półek).W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, musi być  wykonany i zamontowany stalowy tylny ogranicznik przesuwu o wysokości 30 - 35 mm, mocowanego do tylnej krawędzi półki z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi (1 szt. na każdą półkę użytkową w regałach jednostronnych oraz 1 szt. na każde 2 półki użytkowe w regałach dwustronnych).Nie dopuszcza się wykonania ograniczników z tworzyw sztucznych. Tylny ogranicznik będzie spełniać swoją funkcję również w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie będą umieszczone na tej samej wysokości.(tylny ogranicznik mocowana na 4 zaczepach – nie dopuszcza się aby część ogranicznika  leżała lub spierała się na górnej części  półki – takie wykonanie kaleczy i uszkadza przechowywyane zbiory. Tylny ogranicznik musi wchodzi po między półki)

Regulacja zaczepów musi  odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie będzie wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału.

Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. Wszystkie regały wyposażone będą w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału.

F. Dodatkowe wymagania

Elementy metalowe regałów takie jak podstawy jezdne, podstawy stałe, ściany boczne, stężenia,  półki, panele frontowe perforowane, muszą być wykonane z ocynkowanych blach i malowanych proszkowo.

Łączenie elementów metalowych muszą być  wykonane  za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. nie dopuszcza się aby elementy regałów były spawane lub zgrzewane.

Wszystkie elementy metalowe będą malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu i utwardzona piecowo. Rekomendowane są farby polimerowe- hybrydowe, poliestrowo-epoksydowe lub ich odpowiedniki

Należy zapewnić co najmniej 2,5 cm. przerwy pomiędzy zsuniętymi regałami.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane regały spełniają  wymagania określone przez Zamawiającego przedłożyć przed podpisaniem umowy następujące atesty i certyfikaty:

- atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne (przejezdne) i stacjonarne oraz płyty ognioodpornej;

- atest klasyfikacji ogniowej na oferowane regały w zakresie reakcji na ogień według EN 13501-1+A1:2010;

- certyfikat ISO 9001:2015 na produkcje regałów jezdnych i stacjonarnych.

- certyfikat do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B – dla  regałów jezdnych i stacjonarnych.

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, wydanego na podstawie badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych uwzględniających ich poszczególne elementy i poświadczających możliwość zastosowania tych regałów w archiwach i muzeach zgodnie z normami PN-EN 15512:2011 i PN-15095+A1:2012,

- Zamawiający wymaga aby wszystkie przedmioty zamówienia były nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, zdatne do użytku przez okres co najmniej 36 miesięcy od dnia dostawy oraz posiadały wymagane atesty i certyfikaty.

- Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie polski, zapakowany w oryginalne opakowania, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta.

- Warunki płatności:

  - Zapłata wynagrodzenia brutto, nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

  - Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o	numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Warunki gwarancji: minimum 36 miesiące.

- Miejsce realizacji zamówienia: Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu ul. Młyńska 8,33-300 Nowy Sącz pom. nr 11.

- Zamawiający zaleca możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

- Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo - technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest w wycenie uwzględnić wszystkie niezbędne koszty dostawy wraz z montażem regałów. Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym.

- Przedmiot zamówienia ma być wykonany z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

- W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, oraz przepisów BHP.

- Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji całości zamówienia: do 45 dni od podpisania umowy.

- Załączniki:

  - Schemat rozmieszczenia regałów.