# D-07.01.02  OZNAKOWANIE POZIOME

## 1.  WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z oznakowaniem poziomym jezdni w ramach inwestycji

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI z UTWARDZENIEM STANOWISKA POSTOJOWEGO

dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED BUDYNKIEM      PLACÓWKI TERENOWEJ    KRUS

WE WŁOCŁAWKU

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego farbą do znakowania miejsc postojowych

.Miejsce postojowe o wymiarach 3,6*5,0m pomalować farbą niebieską wyprodukowaną na bazie żywic akrylowych zmodyfikowanych .Farba zastępuje starsze farby na bazie żywic chlorokauczukowych. Na wymalowanym stanowisku narysować linie P-20 i P18 oraz symbol P-24 w kolorze białym

Ilość robót do wykonania – wg   przedmiaru robót.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Poziome oznakowanie dróg – znaki poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na nawierzchni.

Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp.

Materiały do oznakowania grubowarstwowego .

Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.

Mikrokulki szklane lub ceramiczne – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

## 2.  MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania są:

- farby do oznakowania grubowarstwowego białe odblaskowe i niebieskie ,

- rozpuszczalnik zalecany przez producenta farby,

- mikrokulki szklane lub ceramiczne.

Producent powinien znakować wyroby znakiem CE lub zgodności z aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

### 2.3.  Wymagania dla farby do oznakowania cienkowarstwowego

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97. Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM.

Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg.

Podczas nakładania farb do znakowania cienkowarstwowego powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego nie powinna przekraczać 30% (m/m). Nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie mogą zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

#### 2.4.  Wymagania dla rozpuszczalnika

Do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do znakowania mogą być użyte inne rozpuszczalniki.

#### 2.5.  Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,5, wykazywać odporność na wodę i chlorek sodu i zawierać nie więcej niż 25% kulek z defektami.

#### Właściwości kulek szklanych powinna określać aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97.

#### 2.6.  Materiał uszorstniający

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystalobetonu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych).

Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 (m.

Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w aprobacie technicznej lub POD-97.

#### 2.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania jezdni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.

Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, oznaczonych między innymi datą przydatności do użycia, w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze zalecanej przez producenta.

## 3.  SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szczotka mechaniczna (zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) lub szczotki ręczne,

- malowarka do nanoszenia znaków zintegrowana z systemem mechanicznego posypywania mikrokulkami szklanymi lub odpowiedni sprzęt do ręcznego malowania uzgodniony z Inżynierem,

- sprzęt do badań określonych w SST,

- sprzęt towarzyszący – oznakowanie wykonywanych robót oraz pachołki zabezpieczające świeże oznakowanie przed rozjechaniem,

- sprzęt umożliwiający mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego korekty.

## 4.  TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport materiałów do oznakowania poziomego

Materiały do wykonania oznakowania pionowego należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

Materiały należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252.

## 5.  WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5O C, a wilgotność względna powietrza powinna spełniać wymagania producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

### 5.3.  Przygotowanie podłoża

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy dokonać oczyszczenia nawierzchni z zanieczyszczeń – pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych – przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być sucha i czysta.

### 5.4.  Wykonanie znakowania materiałami cienkowarstwowymi

Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca powinien dokonać przedznakowania przy pomocy silnie rozcieńczonej farby, wykonując nią cienkie linie lub kropki. Po odbiorze przedznakowania przez Inżyniera Wykonawca może przystąpić do właściwego znakowania.

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów.

Po otwarciu opakowania farbę należy wymieszać do uzyskania pełnej jednorodności. Zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do oznakowania farby, w której osad na dnie nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Farbę należy nanosić równomierną warstwą o grubości zalecanej przez producenta, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na miejscu malowania. Ilość farby zużyta w czasie prac nie może różnić się od ilości ustalonej przez producenta więcej niż o 20%.

## 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Kontrola dostarczonych materiałów

Przed przystąpieniem do oznakowania Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rodzaj farby wraz ze  świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Każda partia zakupionej farby przed jej użyciem winna uzyskać skrócone świadectwo badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Badania te winny być wykonane w zakresie:

- badań mikroskopowych,

- badań lepkości,

- czasu schnięcia,

- zawartości części lotnych.

Wykonawca przedstawi także Inżynierowi do akceptacji rodzaj mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi świadectwami badań.

### 6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonania prac należy badać:

- stan powierzchni nawierzchni przed rozpoczęciem malowania,

- oznakowanie opakowań i wizualna ocena stanu materiałów w zakresie jednorodności i widocznych wad,

- pomiar wilgotności względnej powietrza oraz temperatury powietrza i nawierzchni,

- lepkość farby.

W czasie wykonywania prac należy badać:

- grubość warstwy oznakowania,

- czas schnięcia wg POD-97,

- wizualna ocena równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- poziome wymiary oznakowania na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,

- równomierność rozłożenia materiału na całej powierzchni oznakowania,

- oznaczenie czasu przejezdności wg POD-97.

Protokół przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien przechowywać do czasu upływu okresu gwarancji.

## 7.  OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego oznakowania poziomego nawierzchni.

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:

- zakup i transport materiałów,

- mechaniczne oczyszczenie miejsc przewidzianych do malowania,

- wyznaczenie linii i kształtów oznakowania (przedznakowanie),

- przygotowanie materiałów,

- naniesienie farby oraz mikrokulek na nawierzchnię,

- ustawienie i przenoszenie oznakowania robót,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych wymaganych przez Inżyniera,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

## 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1.  Normy

1. PN-C-81400		Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252		Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

### 10.2.  Inne dokumenty

3. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach  – Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa 1997.