Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na energooszczędne
w budynku PT KRUS w Proszowicach tj. demontaż starych lamp świetlówkowych 
i montaż lamp LED (natynkowych) w łącznej ilości 103 szt. wg poniższego zestawienia:

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | Ilość lamp | RODZAJ LAMPY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PIĘTRO |  |  |
| 1. | POKÓJ KIEROWNIKA | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 2. | POKÓJ NR.2 | 3 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 3. | POK.NR.3 | 7 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 4. | ARCHIWUM | 6 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 5. | POK.NR.12 | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 6. | POK.NR.5 | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 7. | KORYTARZ | 8 | LAMPA NADTYNKOWA LED WBUDOWANY |
| 8. | SOCJALNY | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 9. | WC DAMSKIE | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU |
| 10. | WC MESKIE | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU |
| 11. | MAGAZYNEK | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU |
| 12. | POK.NR.11 | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 13. | POK.NR.6 | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 14. | POK.NR.7 | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 15. | POK.NR.10 | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 16. | POK.NR.8 | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 17. | POK.NR.9 | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
|  | PARTER |  |  |
| 18. | NA ZEWNATRZ PRZED BUDYNKIEM | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM ZMIEZCHU |
| 19. | SALA OBSŁUGI DLA KLIENTÓW | 7 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 20. | MAGAZYNEK | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU |
| 21. | WC | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU |
| 22. | SERWEROWNIA | 1 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 23. | ARCHIWUM NR.14 | 2 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 24. | ARCHIWUM NR.13 | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 25. | GABINET LEKARSKI NR.1 | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 26. | GABINET LEKARSKI NR.2 | 4 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 27. GARAŻ | 4 | LAMPA LINIOWA LED 1X120 |
| 28. | LAMPA PRZED GARAŻEM NA ZEWNĄTRZ | 1 | PLAFON Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU |
| 29. | KLATKA SCHODOWA I II PIETRO | 2 | PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU |
| 30. | KORYTARZ | 3 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |
| 31. | SALA OBSŁUGI OD STRONY PRACOWNIKÓW | 7 | PANEL LED 30X120 NATYNKOWY |

- Wykonawca zobowiązany jest zdemontować stare oprawy oświetleniowe oraz zamontować lampy LED. Miejsca po demontażu starych lamp, na których nie będą montowane nowe lampy należy usunąć i zabezpieczyć przewody elektryczne, zaszpachlować, wyrównać i pomalować farbą białą miejsca po demontażu lamp.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania zdemontowanych lamp, zgodnie z obowiązującymi przepisami (utylizację).

- Wykonać pomiary natężenia oświetlenia wraz z przedłożeniem protokołów potwierdzających spełnienie warunków przewidzianych w normach ustawowych dla każdego pomieszczenia (Rozporządzenie Ministra Pracy                    i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.), a także pomiarów elektrycznych.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie przedmioty zamówienia były nowe, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadały wymagane atesty 
i certyfikaty.

- Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie Polski, zapakowany w oryginalne opakowania, oznakowane 
w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta.

- Warunki gwarancji: minimum 5 lat.

- Miejsce realizacji zamówienia: PT KRUS w Proszowicach ul. Królewska 71 (montaż może odbywać tylko i wyłącznie w godzinach pracy Urzędu 
w godzinach: 700-1500).

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

- Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo - technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym.

- Roboty objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

- W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.

- Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji całości zamówienia:                       od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023r.

- Parametry opraw.

a) PANEL LED NATYNKOWY

- źródło światła		            - LED o wym. min. 1195x295

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K,

- strumień świetlny                  - 4000 lm,

- napięcie znamionowe   	 - 220-240V,

- pobór mocy                           - 40 W,

- stopień ochrony		 - min. IP 40,

- kąt świecenia    	            - minimum 120o,

- rodzaj montażu 	- natynkowe

- materiał obudowy		 - aluminium,

- kolor				 - biały

- klosz				 - polipropylen

- atest PZH

b) LAMPA NADTYNKOWA LED WBUDOWANY

- źródło światła		            - LED T8 o wym. 1200x100x58,

- pobór mocy                           - 36 W,

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K,

- stopień ochrony		 - min. IP 40,

- strumień świetlny                  - 4000 lm,

- napięcie znamionowe   	 - 220-240V,

- rodzaj montażu 	-  natynkowe

c) PLAFON LED Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMERZCHU

- źródło światła		            - LED

- pobór mocy                           - 15 W,

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K,

- strumień świetlny                  - 2100 lm,

- napięcie znamionowe   	 - 220-240V,

- rodzaj montażu             	 -  natynkowe

- stopień ochrony		 - min. IP 40,

- kąt świecenia       	            - minimum 160o,

- klosz                 		 - poliwęglan

- kolor				 - biały,

- oprawa 			 - poliwęglan

d) LAMPA LINIOWA LED 1X120

- źródło światła		            - LED o wym. 120 cm

- pobór mocy                           - 36 W,

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K,

- strumień świetlny                  - 2100 lm,

- napięcie znamionowe   	 - 220-240V,

- rodzaj montażu             	 -  natynkowe

- stopień ochrony		 - min. IP 40,

- kąt świecenia       	            - minimum 160o,

- klosz                 		 - poliwęglan

- kolor				 - biały,

- oprawa 			 - poliwęglan