Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wewnętrznych rolet okiennych COVER w budynku OR KRUS Kraków ul. Bratysławska 1a w ilości 
32 szt. wg poniższego zestawienia:

| L.p. | Pomieszczenie / piętro | Ilość rolet | Orientacyjne wymiary otworów okiennych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parter – pomieszczenie nr 1 | 3 | Wysokość 2,94 m / szerokość ok. 1,2 m |
| 2. | Parter – pomieszczenia nr 3 i 4 | 11 | Wysokość 2,94 m / szerokość ok. 1,2 m |
| 3. | I piętro – pomieszczenia nr 10-15 | 18 | Wysokość 2,74 m / szerokość ok. 1,2 m |

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować rolety okienne wolnowiszące COVER w ilości 32 szt. spełniające następujące warunki:

- rolety muszą być umieszczone w kasecie (kolor jasno szary),

- system samohamujący - mechanizm łańcuszkowy umożliwiający zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji,

- kolor tkaniny jasno szary, do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

- rolety wykonane z tkaniny półprzepuszczalnej typu ALBEDO DESIGN „CONCEPT” lub podobnej tkaniny o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- gęstość min. 145 g/m2,

- grubość min. 0,27 mm

- Atest Higieniczny PZH.

3. Wykonawca do formularza oferty zobowiązany jest dołączyć kartę produktu itp. potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów rolet.

- Warunki gwarancji: minimum 24 m-ce.

- Miejsce realizacji zamówienia: OR KRUS w Krakowie ul. Bratysławska 1a (montaż może odbywać się tylko i wyłącznie w godzinach pracy Urzędu 
w godzinach: 700-1500).

- Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę dokonania dokładnych pomiarów otworów okiennych.

- Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo - technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Cena przedmiotu zamówienia będzie zawierała w sobie wszystkie koszty Wykonawcy w szczególności opłaty, podatki, koszty rolet i innych materiałów, dostawy, załadunku i rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, montażu, oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych.

- Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- Janusz Janik – tel. 12 618-94-04